Куда 		:

Факс		:

Кому		:

От    		:

Дата		: 07.10.2013

По вопросу 	: Коммерческое предложение по системе электроснабжения

Страниц	: 7

# Предложение

В качестве базовой модели ДГУ, предлагается модель PPL 12 производства PowerLink, вариант Compact c электрическим пультом управления (см. Спецификацию №1).

Данная модель в стандартной комплектации включает в себя:

ДВИГАТЕЛЬ

• Дизельный двигатель PowerLink (1500 об/мин).

• Четырёхтактный, с жидкостным охлаждением и прямым впрыском топлива.

• Система управления с механическим регулятором двигателя (обеспечивает поддержание частоты ±2,5%).

• Фильтр смазочного масла на полный расход.

• Стандартный воздушный фильтр.

• Стартер 12 В постоянного тока и зарядный генератор.

• Радиатор охлаждения для температуры воздуха до +50°С.

• Гибкие шланги топливной системы и ручной насос слива масла.

• Промышленный глушитель и стальные рукава.

• Аккумуляторная батарея (свинцово-кислотная), в том числе кабели.

• Руководство по эксплуатации на русском языке и принципиальные схемы.

ГЕНЕРАТОР

• Генератор PowerLink или Stamford.

С защитным экраном, каплезащищенный, бесщеточный, с вращающимся магнитным полем с самовозбуждением, 4-полюсный, с кожухом по IP23, с одним подшипником с саморегулированием, с автоматическим регулятором напряжения.

ОСНОВАНИЕ АГРЕГАТА

• Агрегат полностью установлен на прочной стальной раме.

• Между установочными опорами вибрирующих узлов (генератор, двигатель) и рамой установлены

амортизирующие подушки.

• Конструкция рамы основания включает топливный бак с указателем уровня топлива.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

• Пульт управления, контроля и защиты DSE 702 или PLC-920 установлен на раме агрегата.

• Автомат требуемой мощности с защитой по перегрузки и от короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДГУ

• Высокое качество, надёжность, долговечность и комплектное исполнение.

• Все дизель-генераторные установки проходят всесторонние испытания, в том числе испытания и контроль

при полной нагрузке, а также испытания всех функций системы управления и аварийного останова.

• Конструктивные решения с широким набором вариантов исполнения и принадлежностей, в том числе

шумозащитный  кожух и передвижные установки на прицепах.

• Простота запуска и техобслуживания.

• Компактная конструкция: ДГУ данной серии меньше и легче других агрегатов своего класса.

Дизель-генераторы PowerLink от 10 – 26 кВт.

| Модель | Двигатель | Выходное напряжение | Резервная мощность кВА | Резервная мощность кВт | Основная мощность кВт | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPL 12PX | PowerLink | 230В | 11 | 11 | 10 | №1 |
| PPL 15PX | PowerLink | 230В | 13 | 13 | 12 | №2 |
| PPL 20PX | PowerLink | 230В | 17.6 | 17.6 | 16 | №3 |
| PPL 30PX | PowerLink | 230В | 26 | 26 | 22 | №4 |

##### Стоимость

Цены являются предварительными и указаны со склада в Москве и включают все пошлины и налоги, в том числе НДС.

##### Оплата

Оплата производится Заказчиком в рублях РФ. Предоплата составляет 50% стоимости оборудования. 50% стоимости оборудования оплачиваются по факту поставки.

##### Условия поставки

Заявленное Заказчиком оборудование поставляется в течение 5 - 50 дней на склад в Москве с момента предоплаты в зависимости от наличия и сроков поставки. Сроки поставки могут изменяться в зависимости от загруженности производства и условий прохождения таможенного оформления. В значительном количестве установки есть на складе в Москве.

##### Инсталляция

Пуско - наладочные работы в стоимость комплекта оборудования не включены.

##### Гарантия

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 12 месяцев с момента инсталляции, но не свыше 15 месяцев с момента поставки. Сервисное обслуживание осуществляется по отдельному договору с Заказчиком.

# Спецификация №1

| Пункт | Наименование | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка: PowerLink PPL 12 | 5892 | 1 | 5892 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=1) | 10 кВт – основного применения 11 кВт – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при 75% нагрузке | 2,7 л/час |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак | 90 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | PowerLink 3D1.5CG/PX385G |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный, 3-х цилиндровый, рядный, водяного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | PowerLink, 1-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный. 100% медный |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1,5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 2,5% |  |  |  |
|  |  | Габариты (открытая / кожух) | 1460х700х1100 / 1932х898х1310мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии (открытая / кожух) | 550 / 738 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DSE 702 / PLC-920 с функциями защиты установки | станд | 1 | 0 |
| 3 | Измерительные приборы выходного напряжения. Указать уровня топлива установленный на пульте. Ключ запуска. Счетчик моточасов | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом | станд | 1 | 0 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | станд | 1 | 0 |
| 6 | Стандартный низкошумный глушитель | станд | 1 | 0 |
| 7 | Гибкий переходник на выхлопную трубу | станд | 1 | 0 |
|  |  |  | 5892 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Супер шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума 56.6 дБ на 7м) | 1508 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки с датчиком напряжения, зарядное устройство аккумулятора | 1030 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости | 415 |
| 4 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками. 400×400 мм (3 шт.) | 1270 |
| 5 | Термоизолированные контейнеры См. спецификацию №5 |

# Спецификация №2

| Пункт | Наименование | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка: PowerLink PPL 15 | 6712 | 1 | 6712 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=1) | 12 кВт – основного применения 13 кВт – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при 75% нагрузке | 3,0 л/час |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак | 110 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | PowerLink 4D2.3CG / PX485G |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, водяного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | PowerLink, 1-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный. 100% медный. |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1,5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 2,5% |  |  |  |
|  |  | Габариты (открытая / кожух) | 1460х700х1100 / 1932х900х1308 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии (открытая / кожух) | 600 / 850 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DSE 702 / PLC-920 с функциями защиты установки | станд | 1 | 0 |
| 3 | Измерительные приборы выходного напряжения. Указать уровня топлива установленный на пульте. Ключ запуска. Счетчик моточасов | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом | станд | 1 | 0 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | станд | 1 | 0 |
| 6 | Стандартный низкошумный глушитель | станд | 1 | 0 |
| 7 | Гибкий переходник на выхлопную трубу | станд | 1 | 0 |
| Сумма |  |  | 6712 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Супер шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума 56,6 дБ на 7м). | 1597 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки с датчиком напряжения, зарядное устройство аккумулятора | 1078 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости | 415 |
| 4 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками. 400×400 мм (3 шт.) | 1270 |
| 5 | Термоизолированные контейнеры См. спецификацию №5 |

# Спецификация №3

| Пункт | Наименование | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка: PowerLink PPL 20 | 7462 | 1 | 7462 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=1) | 16 кВт – основного применения 18 кВт – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при 75% нагрузке | 3,8 л/час |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак | 110/160 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | PowerLink 4D2.7CG |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный,4-х цилиндровый, рядный, водяного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | PowerLink, 1-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный. 100% медный |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1,5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 2,5% |  |  |  |
|  |  | Габариты (открытая / кожух) | 1650х700х1220 / 2188х1050х1360 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии (открытая / кожух) | 650 / 1124 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DSE 702 / PLC-920 с функциями защиты установки | станд | 1 | 0 |
| 3 | Измерительные приборы выходного напряжения. Указать уровня топлива установленный на пульте. Ключ запуска. Счетчик моточасов | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом | станд | 1 | 0 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | станд | 1 | 0 |
| 6 | Стандартный низкошумный глушитель | станд | 1 | 0 |
| 7 | Гибкий переходник на выхлопную трубу | станд | 1 | 0 |
|  |  |  | 7462 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Супер шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума 61,5 дБ на 7м) | 2211 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки с датчиком напряжения, зарядное устройство аккумулятора | 1101 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости | 415 |
| 4 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками. 400×400 мм (3 шт.) | 1270 |
| 5 | Термоизолированные контейнеры См. спецификацию №5 |

# Спецификация №4

| Пункт | Наименование | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка: PowerLink PPL 30 | 8383 | 1 | 8383 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=1) | 22 кВт – основного применения 26 кВт – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при 75% нагрузке | 4,7 л/час |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак | 120 /135 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | PowerLink 4D3.2CG |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный,4-х цилиндровый, рядный, водяного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | PowerLink, 1-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный. 100% медный |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1,5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 2,5% |  |  |  |
|  |  | Габариты (открытая / кожух) | 1800х700х1220 / 2339х1050х1560 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии (открытая / кожух) | 700 / 1243 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DSE 702 / PLC-920 с функциями защиты установки | станд | 1 | 0 |
| 3 | Измерительные приборы выходного напряжения. Указать уровня топлива установленный на пульте. Ключ запуска. Счетчик моточасов | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом | станд | 1 | 0 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | станд | 1 | 0 |
| 6 | Стандартный низкошумный глушитель | станд | 1 | 0 |
| 7 | Гибкий переходник на выхлопную трубу | станд | 1 | 0 |
|  |  |  | 8383 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Супер шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума 61,9 дБ на 7м) | 2339 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки с датчиком напряжения, зарядное устройство аккумулятора | 1298 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости | 415 |
| 4 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками. 400×400 мм (3 шт.) | 1270 |
| 5 | Термоизолированные контейнеры См. спецификацию №5 |

Спецификация №5 (термоизолированные контейнеры)

| Пункт | Наименование | Цена, руб | Цена, руб (если коммутатор нагрузки внутри) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини-термоизолированный контейнер (размер 2,4 х 1,2 х 1,5м) включающий в себя систему автоматических жалюзи, систему внутреннего освещения, систему автоматического пожаротушения, систему внутреннего обогрева, глушитель. | 253000 | 278000 |
| 2 | Контейнеры серии БК «Арктический» Арктический – 2,5 (2,5 х 1,6 х 1,7 м) включающий в себя систему автоматических жалюзи, систему внутреннего освещения, систему автоматического пожаротушения, охранно-пожарную сигнализацию со световым и звуковым извещателем и систему внутреннего обогрева. | 340000 | 374000 |
| 3 | Бизнес-класс Термоизолированный контейнер (2,5 × 2,4 × 2,4м) включающий в себя систему автоматических жалюзи, систему внутреннего освещения, систему автоматического пожаротушения и датчики охранно-пожарной сигнализации, систему внутреннего обогрева. | 523000 | 550000 |

# Footnotes

В стоимость включена только стоимость монтажа коммутатора нагрузки, без стоимости самого коммутатора.